## Slide 1
Chương 1 Giới thiệu
Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004.
Ghi chú
Slides này dựa trên sildes của J.F Kurose and K.W. Ross .

## Slide 2: Chương 1: Giới thiệu
Mục đích:
Hiểu các thuật ngữ và bắt đầu có “cảm nhận” về mạng
Hiểu sâu hơn các chi tiết về mạng ở phần sau của khóa học
Tiếp cận:
  Sử dụng Internet làm ví dụ
Tổng quan:
Internet là gì?
Thế nào là một giao thức?
Biên của mạng
Lõi của mạng
Truy cập môi trường vật lý
Cấu trúc Internet/ISP
Hiệu năng: mất gói, trễ
Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
Mô hình hóa mạng

## Slide 3: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất gói trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 4: Internet là gì: cách nhìn theo thành phần
Hàng triệu thiết bị tính toán được kết nối với nhau: hosts = các hệ thống cuối chạy các ứng dụng mạng
Các liên kết truyền thông
  Sợi, đồng, radio, vệ tinh
  Tốc độ truyền = băng thông
Bộ định tuyến: chuyển tiếp các gói tin (các đoạn dữ liệu)
local ISP
company
network
regional ISP
router
workstation
server
mobile

## Slide 5: Internet là gì: cách nhìn theo thành phần
Các giao thức điều khiển gửi, nhận các thông báo
  Ví dụ TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
Internet: “mạng của các mạng”
  Phân cấp lỏng
  Internet công cộng khác mạng intranet riêng
Các chuẩn Internet
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
local ISP
company
network
regional ISP
router
workstation
server
mobile

## Slide 6: Internet là gì: cách nhìn theo dịch vụ
Hạ tầng truyền thông cho phép các ứng dụng phân tán:
  Web, email, games, thương mại điện tử, chia sẻ tệp, chat, …
Các dịch vụ truyền thông được cung cấp cho ứng dụng
  Hướng kết nối, tin cậy
  Phi kết nối, không tin cậy

## Slide 7: Giao thức là gì?
Giao thức mạng:
Tất cả hoạt động truyền thông trên Internet được kiểm soát bởi các giao thức
Các giao thức định nghĩa định dạng, thứ tự các thông báo được gửi và nhận giữa các thực thể mạng, và hành vi của các thực thể khi gửi, nhận được thông báo

## Slide 8: Giao thức là gì?
Một giao thức của con người và một giao thức mạng máy tính:
H: Cho ví dụ khác về giao thức của con người?
Chào
Chào
Có thời gian không?
2:00
Yêu cầu kết
nối TCP
Đáp ứng kết
nối TCP
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<tệp>
thời gian

## Slide 9: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và đường truyền vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và các ISPs
  1.6 Trễ & mất mát trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 10: Một cái nhìn gần hơn đến cấu trúc mạng:
Biên:
  các ứng dụng + các hệ thống cuối
Lõi:
  routers
  Mạng của các mạng
Truy cập mạng, môi trường vật lý: các liên kết

## Slide 11: Biên của mạng:
Các hệ thống cuối:
  Chạy các chương trình ứng dụng vd. Web, email
  ở “biên của mạng”
Mô hình khách/phục vụ
  Trình khách yêu cầu và nhận dịch vụ từ trình phục vụ
  vd. Web browser/server; email client/server
Mô hình ngang hàng:
  tối thiểu (hoặc không) sử dụng máy chủ chuyên biệt
  vd. Gnutella, KaZaA

## Slide 12: Biên của mạng: dịch vụ hướng kết nối
Mục đích: truyền dữ liệu giữa các hệ thống cuối
Bắt tay (handshaking): thiết lập kết nối trước khi chuyển dữ liệu
  Hai đầu cuối đồng ý truyền dữ liệu cho nhau
  Thiết lập “trạng thái” giữa hai đầu cuối
TCP - Transmission Control Protocol
  Giao thức hướng kết nối của Internet
TCP service [RFC 793]
Tin cậy, chuyển dòng byte theo thứ tự
  Mất mát: báo và phát lại
Điều khiển luồng:
  Nút gửi không áp đảo nút nhận
Điều khiển tắc nghẽn:
  Nút gửi “giảm tốc độ gửi” khi mạng tắc nghẽn

## Slide 13: Biên của mạng: dịch vụ phi kết nối
Mục đích: truyền dữ liệu giữa các hệ thống cuối
  Giống trước!
UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]:
  Phi kết nối
  Không tin cậy
  Không điều khiển luồng
  Không điều khiển tắc nghẽn
Ứng dụng sử dụng TCP:
HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (remote login), SMTP (email)
Ứng dụng sử dụng UDP:
streaming media, hội nghị trực tuyến, DNS, điện thoại Internet

## Slide 14: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và đường truyền vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất mát trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 15: Lõi mạng
(Mạng) lưới các bộ định tuyến được kết nối với nhau
Câu hỏi cơ bản: dữ liệu được truyền qua mạng như thế nào?
  Chuyển mạch (circuit switching): một đường truyền chuyên biệt cho mỗi cuộc gọi: mạng điện thoại
  Chuyển gói (packet-switching): dữ liệu được truyền qua mạng dưới các “khối” rời

## Slide 16: Lõi mạng: Chuyển mạch
Các tài nguyên từ đầu cuối đến đầu cuối được dành cho “cuộc gọi”
Băng thông của các liên kết, năng lực truyền
Các tài nguyên được dành riêng: không chia sẻ
Hoạt động như mạch
Cần có thiết lập cuộc gọi (cuộc gọi <> kết nối)

## Slide 17: Lõi mạng: Chuyển mạch
Tài nguyên mạng (ví dụ băng thông) được chia thành các “mẫu”
Các mẫu được cấp phát cho cuộc gọi
Mẫu tài nguyên "rỗi” nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi nào
Chia băng thông thành các mẫu
  Chia theo tần số
  Chia theo thời gian

## Slide 18: Chuyển mạch: FDM và TDM
FDM
Tần số
Thời gian
TDM
Tần số
Thời gian
4 người dùng
Ví dụ:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 19: Lõi mạng: Chuyển gói
Mỗi dòng dữ liệu đầu cuối – đầu cuối được chia thành các gói (packets)
Các gói chia sẻ tài nguyên mạng
Mỗi gói sử dụng toàn bộ băng thông của liên kết
Tài nguyên được sử dụng khi cần
Cạnh tranh tài nguyên:
Tổng tài nguyên được yêu cầu có thể vượt tổng hiện có
Tắc nghẽn: xếp hàng các gói, đợi để sử dụng liên kết
Lưu và chuyển tiếp: tại mỗi thời điểm, các gói chuyển một chặng
  Nút nhận toàn bộ gói trước khi chuyển tiếp
Băng thông được chia thành các “mẫu”
Cấp phát chuyên biệt
Dành tài nguyên

## Slide 20: Chuyển gói: Hợp kênh thống kê
Dãy các gói của A & B không có mẫu cố định  hợp kênh thống kê.
TrongTDM mỗi nút nhận cùng một khe khi xử lý khung TDM.
A
B
C
10 Mb/s
Ethernet
1.5 Mb/s
D
E
statistical multiplexing
Hàng đợi các gói
đợi liên kết ra

## Slide 21: Chuyển gói <> chuyển mạch
Liên kết 1 Mb/s
Mỗi người dùng:
  100 kb/s khi “hoạt động”
  Hoạt động 10% thời gian
Chuyển mạch:
  10 người dùng
Chuyển gói:
  Với 35 người dùng, xác suất > 10 người dùng hoạt động nhỏ hơn 0.0004
Chuyển gói cho phép nhiều người hơn sử dụng mạng!
N
người dùng
Liên kết
1 Mbps

## Slide 22: Chuyển gói <> chuyển mạch
Lý tưởng cho dữ liệu bùng nổ
  Chia sẻ tài nguyên
  Đơn giản hơn, không thiết lập cuộc gọi
Tắc nghẽn: trễ và mất gói
  Cần các giao thức cho truyền tin cậy, điều khiển tắc nghẽn
H: Làm thế nào để cung cấp hành vi tựa chuyển mạch?
  Băng thông đảm bảo cần cho ứng dụng audio/video
  Vẫn là bài toán chưa giải được (Chương 6)
Chuyển gói có hơn chuyển mạch về mọi mặt không?

## Slide 23: Chuyển gói: lưu và chuyển tiếp
Cần L/R giây để chuyển (đẩy) gói L bits ra liên kết có tốc độ R bps
Toàn bộ gói phải đến bộ định tuyến trước khi nó có thể được chuyển trên liên kết tiếp theo: lưu và chuyển tiếp
Ví dụ:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
delay = 15 giây
R
R
R
L

## Slide 24: Mạng chuyển gói: chuyển tiếp
Mục đích: chuyển gói qua các bộ định tuyến từ nguồn đến đích
  Chúng ta sẽ nghiên cứu nghiều giải thuật chọn đường (định tuyến) ở Chương 4
Mạng datagram:
  Địa chỉ đích của gói xác định chặng kế tiếp
  Các đường có thể thay đổi
  Tương tự: lái xe, hỏi đường
Mạng mạch ảo:
  mỗi gói mang định danh mạch ảo xác định chặng kế tiếp
  Đường đi cố định được xác định tại thời gian thiết lập cuộc gọi
  Các bộ định tuyến duy trì trạng thái từng cuộc gọi

## Slide 25: Phân loại
Telecommunication
networks
Circuit-switched
networks
FDM
TDM
Packet-switched
networks
Networks
with VCs
Datagram
Networks

## Slide 26: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường truyền vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất gói trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 27: Truy cập mạng và môi trường vật lý
H: Kết nối các hệ thống cuối với bộ định tuyến biên như thế nào?
Truy cập tại nhà
Truy cập ở công sở
Truy cập mạng di động
Ghi nhớ:
Băng thông (bits/s) của mạng?
Chia sẻ hay dành riêng?

## Slide 28: Truy cập tại nhà: truy cập điểm-điểm
Quay số qua modem
  Tới 56Kbps truy cập trực tiếp router
  Không thể vừa gọi điện thoại vừa lướt mạng: không thể “luôn chạy”
ADSL: asymmetric digital subscriber line
  Tới 1 Mbps upstream (ngày nay chủ yếu < 256 kbps)
  Tới 8 Mbps downstream (ngày nay chủ yếu < 1 Mbps)
  FDM: 50 kHz - 1 MHz cho downstream
  4 kHz - 50 kHz cho upstream
  0 kHz - 4 kHz cho telephone thứ cấp

## Slide 29: Truy cập tại nhà: modem cáp
HFC: hybrid fiber coax
  Bất đối xứng: tới 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream
Mạng của cáp và sợi kết nối các máy tại nhà đến ISP router
  Các máy tại nhà chia sẻ router
Triển khai: các công ty truyền hình cáp

## Slide 30: Truy cập tại nhà: modem cáp
Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

## Slide 31: Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
Typically 500 to 5,000 homes

## Slide 32: Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 33: Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan
home
cable headend
cable distribution
network
server(s)

## Slide 34: Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan
home
cable headend
cable distribution
network
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:

## Slide 35: Truy cập từ công sở: local area networks
Mạng LAN của cơ quan kết nối hệ thống cuối với bộ định tuyến biên
Ethernet:
  Các liên kết được chia sẻ hoặc dành riêng kết nối hệ thống cuối và bộ định tuyến
  10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet
LANs: Chương 5

## Slide 36: Mạng truy cập không dây
Mạng truy cập không dây chia sẻ kết nối hệ thống cuối với bộ định tuyến
  Thông qua các trạm cơ sở, gọi là điểm truy cập (access point)
wireless LANs:
  802.11b (WiFi): 11 Mbps
wider-area wireless access
  Được cung cấp bởi các công ty viễn thông
  3G ~ 384 kbps
  WAP/GPRS ở Châu Âu
base
station
mobile
hosts
router

## Slide 37: Mạng tại nhà
Các thành phần điển hình:
ADSL hoặc modem cáp
router/firewall/NAT
Ethernet
Điểm truy cập không dây
wireless
access
point
wireless
laptops
router/
firewall
cable
modem
to/from
cable
headend
Ethernet

## Slide 38: Môi trường vật lý
Bit: lan truyền giữa các cặp thiết bị gửi/nhận
Liên kết vật lý: nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận
Truyền có hướng:
  Tín hiệu lan truyền trong đường truyền đặc: đồng, sợi, đồng trục
Truyền không hướng:
  Tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ radio
Xoắn đôi (Twisted Pair-TP)
Hai dây đồng bọc cách điện
  Cat 3: dây điện thoại, 10 Mbps Ethernet
  Cat 5: 100Mbps Ethernet

## Slide 39: Đường truyền vật lý: đồng trục, sợi
Cáp đồng trục:
Một sợt lõi và một lưới trụ
Hai chiều
Băng thông cơ sở:
  Một kênh trên cáp
  legacy Ethernet
Băng thông rộng:
  nhiều kênh trên cáp
  HFC
Cáp sợi quang:
Sợi thủy tinh dẫn các xung ánh sáng, mỗi xung là một bít
Tốc độ cao:
  Truyền điểm-điểm tốc độ cao (vd., 5 Gps)
Tỉ lệ lỗi thấp: các repeaters đặt cách xa nhau; không chịu tác động của nhiễm điện từ

## Slide 40: Đường truyền mật lý: radio
Tín hiệu được mang trong các phổ điện từ
Không có “dây” vật lý
Lưỡng hướng
Các hiệu ứng môi trường truyền:
  Phản xạ
  Bị chặn bởi các vật
  Nhiễu
Các loại liên kết radio:
Vi sóng mặt đất
  Vd. Các kênh tới 45 Mbps
LAN (vd., Wifi)
  2Mbps, 11Mbps
Diện rộng (vd. tế bào)
  Vd. 3G: hàng trăm kbps
Vệ tinh
  Kênh tới 50Mbps (hoặc nhiều kênh nhỏ hơn)
  270 msec trễ cuối-cuối
  Địa tĩnh khác độ cao

## Slide 41: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất mát trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 42: Cấu trúc Internet: mạng của các mạng
Phân tầng thô
ở giữa: “tier-1” ISPs (vd., UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T), phủ phạm vi quốc gia và quốc tế
  Các ISP bình đẳng với nhau
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Các ISP tầng 1 kết nối riêng với nhau (ngang hàng)
NAP
Các ISP tầng 1 cũng kết nối với điểm truy cập mạng (NAP) công cộng

## Slide 43: Tier-1 ISP: vd., Sprint
Sprint US backbone network

## Slide 44: Cấu trúc Internet: mạng của các mạng
“Tier-2” ISPs: nhỏ hơn (thường ở phạm vi khu vực) ISPs
  Kết nối đến một hoặc nhiều tier-1 ISPs, có thể đến các tier-2 ISPs khác
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
NAP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP trả tiền cho tier-1 ISP để kết nối với phần còn lại của Internet
tier-2 ISP là khách hàng của
tier-1 ISP
Các tier-2 ISPs cũng kết nối riêng với nhau, hoặc kết nối NAP

## Slide 45: Cấu trúc Internet: mạng của các mạng
“Tier-3” ISPs và ISPs địa phương
  Mạng truy cập chặng cuối (gần hệ thống cuối nhất)
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
NAP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
tier- 3 ISPs là khách hàng của tier-2 ISPs

## Slide 46: Cấu trúc Internet: mạng của các mạng
Một gói đi qua nhiều mạng!
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
NAP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP

## Slide 47: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất gói trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 48: Trễ và mất gói xảy ra như thế nào?
Các gói xếp hàng ở bộ đệm của router
Tốc độ gói đến lớn hơn năng lực liên kết ra
Các gói xếp hàng, đợi để đi tiếp
A
B
Gói đang được truyền (>> trễ)
Gói đang xếp hàng (>> trễ)
Vùng đệm còn rỗi: các gói đến bị loại bỏ
(>> mất) nếu không còn vùng đệm rỗi

## Slide 49: Bốn nguyên nhân gây trễ
1. xử lý ở nút:
  Kiểm tra lỗi
  Xác định liên kết ra
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
2. xếp hàng
  đợi ở liên kết ra để được truyền
  Phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn của router

## Slide 50: Trễ ở mạng chuyển gói
3. Phát:
R=băng thông liên kết (bps)
L=độ dài gói (bits)
Thời gian để gửi các bits ra liên kết = L/R
4. Lan truyền:
d = độ dài của liên kết (m)
s = tốc độ lan truyền (~2x108 m/sec)
Trễ lan truyền = d/s
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing
Lưu ý: s và R là các đại lượng rất khác nhau!

## Slide 51: Tương tự Đoàn xe
Các xe “lan truyền” với tốc độ 100 km/hr
Trạm soát vé cần 12 s để phục vụ một xe (transmission time)
xe~bit; đoàn xe ~ gói
H: Cần bao lâu để đoàn xe đậu trước trạm soát vé thứ hai?
Thời gian để “đẩy” toàn bộ đoàn xe qua trạm soát vé ra đường cao tốc = 12*10 = 120 s
Thời gian để xe cuối đi từ trạm thứ nhất đến trạm thứ hai: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 phút
Trạm
soát vé
Trạm
soát vé
Đoàn 10 xe
100 km
100 km

## Slide 52: Tương tự Đoàn xe (tiếp)
Các xe “lan truyền” với tốc độ 1000 km/hr
Trạm soát vé cần 1 phút để phục vụ một xe
H: Có xe đến trạm thứ hai trước khi tất cả các xe được phục vụ ở trạm thứ nhất?
Có! Sau 7 phút, xe thứ nhất đến trạm thứ hai và 3 xe còn ở trạm thứ nhất
Bit thứ nhất có thể đến router thứ hai trước khi toàn bộ gói được truyền tại router thứ nhất!
  Xem Ethernet applet tại AWL Website
Trạm soát vé
Trạm soát vé
Đoàn
10 xe
100 km
100 km

## Slide 53: Trễ nút
dproc = trễ xử lý
  Thường vài microsecs hoặc ít hơn
dqueue = trễ xếp hàng
  Phụ thuộc vào tắc nghẽn
dtrans = trễ phát
  = L/R, đáng kể với các liên kết tốc độ thấp
dprop = trễ lan truyền
  Một vài microsecs đến hàng trăm msecs

## Slide 54: Trễ xếp hàng (chi tiết hơn)
R=băng thông liên kết (bps)
L=độ dài gói (bits)
a=tốc độ trung bình gói đến
Cường độ dữ liệu = La/R
La/R ~ 0: trễ xếp hàng trung bình thấp
La/R -> 1: trễ lớn
La/R > 1: nhiều “việc” đến hơn khả năng phục vụ, trễ không giới hạn!

## Slide 55: Trễ Internet
Trễ và mất gói ở Internet thực như thế nào?
Traceroute program: đo trễ từ nút nguồn đến router trên đường định tuyến đến đích. Cho mỗi i:
  Gửi ba gói tin đến router thứ i trên đường định tuyến đến đích
  router i trả lời nút gửi ghi nhận được gói gửi cho nó
  Nút tính thời gian từ lúc gửi đến lúc nhận được trả lời.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 56: Trễ Internet
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
Three delay measements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu
* means no reponse (probe lost, router not replying)
trans-oceanic
link

## Slide 57: Mất gói
Dung lượng bộ đệm (hàng đợi) của router có hạn
Khi gói đến hàng đợi đã đầy, gói bị loại bỏ (mất)
Gói bị mất có thể được phát lại bởi nút liền trước, bởi nút nguồn hoặc không được phát lại

## Slide 58: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất gói trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 59: Các tầng giao thức
Mạng phức tạp!
Nhiều “phần”:
  Hệ thống cuối
  Bộ định tuyến
  Liên kết với nhiều loại đường truyền
  Ứng dụng
  Giao thức
  Phần cứng, phần mềm
Câu hỏi:
Có thể tổ chức cấu trúc mạng được không?

## Slide 60: Tổ chức vận chuyển hàng không
Một chuỗi các bước
(Mua) vé
(Gửi) hành lý
(Kiểm tra) cổng vào
(Cất) cánh
(Bay theo) hành trình
(Soát) vé
(Nhận) hành lý
(Kiểm tra) cổng ra
(Hạ) cánh
(Bay theo) hành trình
(Bay theo) hành trình

## Slide 61: Phân tầng chức năng hàng không
ticket (purchase)
baggage (check)
gates (load)
runway (takeoff)
airplane routing
departure
airport
arrival
airport
intermediate air-traffic
control centers
airplane routing
airplane routing
ticket (complain)
baggage (claim
gates (unload)
runway (land)
airplane routing
ticket
baggage
gate
takeoff/landing
airplane routing
Tầng: mỗi tầng thực hiện một dịch vụ
  Thông qua các hoạt động trong nội tầng
  Dựa vào các dịch vụ được cung cấp bởi tầng dưới
  Cung cấp dịch vụ cho tầng trên

## Slide 62: Các tầng giao thức Internet
Ở biên mạng:
Ứng dụng: hỗ trợ các ứng dụng mạng
  FTP, SMTP, HTTP
Giao vận: truyền dữ liệu đầu cuối-đầu cuối
  TCP, UDP
Ở lõi & biên mạng:
Mạng: định tuyến các gói tin từ nguồn đến đích
  IP, các giao thức định tuyến
Liên kết: truyền dữ liệu giữa hai nút láng giềng
  PPP, Ethernet
Vật lý: bits “trên đường truyền”
application
transport
network
link
physical

## Slide 63: Bao gói
message
segment
datagram
frame
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch

## Slide 64: Chương 1: Nội dung
  1.1 Internet là gì?
  1.2 Biên của mạng
  1.3 Lõi của mạng
  1.4 Truy cập mạng và môi trường vật lý
  1.5 Cấu trúc Internet và ISPs
  1.6 Trễ & mất gói trong các mạng chuyển gói
  1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ
  1.8 Lịch sử về mạng

## Slide 65: Lịch sử Internet
1961: Kleinrock – lý thuyết hàng đợi cho thấy hiệu quả của chuyển gói
1964: Baran – chuyển gói trong mạng quân sự
1967: ARPAnet được triển khai bởi Advanced Research Projects Agency
1969: nút ARPAnet đầu tiên được vận hành
1972:
  ARPAnet công cộng
  NCP (Network Control Protocol) là giao thức đầu cuối-đầu cuối đầu tiên
  Chương trình e-mail đầu tiên
  ARPAnet có 15 nút
1961-1972: Các nguyên lý chuyển gói ban đầu

## Slide 66: Lịch sử Internet
1970: Mạng vệ tinh ALOHAnet ở Hawaii
1973: Metcalfe’ đề xuất Ethernet trong luận án Tiến sỹ
1974: Cerf và Kahn – kiến trúc liên mạng
late70’s: kiến trúc mạng đặc quyền: DECnet, SNA, XNA
late 70’s: chuyển gói có độ dài cố định (ATM precursor)
1979: ARPAnet có 200 nút
Các nguyên lý liên mạng của Cerf và Kahn’s:
  Tối thiểu hóa, tự trị - không yêu cầu thay đổi bên trong mỗi mạng khi kết nối các mạng với nhau
  Mô hình dịch vụ nỗ lực tối đa
  Router phi trạng thái
  Điều khiển phi tập trung
xác định kiến trúc Internet ngày nay
1972-1980: Liên mạng, các mạng đặc quyền mới

## Slide 67: Lịch sử Internet
Đầu 1990’s: ARPAnet ngừng hoạt động
1991: NSF đưa các giới hạn sử dụng NSFnet trong thương mại (ngừng hoạt động, 1995)
Đầu 1990s: Web
  hypertext [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, sau đó Netscape
  Cuối 1990’s: thương mại hóa Web
Cuối 1990’s – 2000’s:
tin nhắn nhanh, chia sẻ tệp ngang hàng
An ninh mạng trở nên nổi bật
Ước tính 50 tỉ host, 100 tỷ người dùng
Các liên kết backbone có tốc độ Gbps
1990, 2000’s: thương mại hóa, Web, các ứng dụng mới

## Slide 68: Tại sao lại phân tầng?
Giải quyết các hệ thống phức tạp:
Cấu trúc rõ ràng cho phép định danh, quan hệ giữa các phần
Môđun hóa giúp bảo trì, cập nhật hệ thống dễ dàng hơn
  Thay đổi cài đặt dịch vụ một tầng không ảnh hưởng đến các tầng còn lại
    Nếu giao diện của tầng không thay đổi

## Slide 69: Giới thiệu: Tóm tắt
Bao gồm nhiều nội dung!
Tổng quan Internet
Giao thức là gì?
Biên, lõi, truy cập mạng
  Chuyển gói khác chuyển mạch
Cấu trúc Internet/ISP
Hiệu năng: mất, trễ
Phân tầng và các mô hình dịch vụ
Lịch sử
Bạn có:
Ngữ cảnh, tổng quan, “cảm nhận” về mạng
Chi tiết, sâu hơn trong các bài tiếp theo!